## Slide 1
Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA), Italy http://www.fisica.unisa.it
Analogo meccanico
di una Giunzione Josephson sovrasmorzata
Roma 25 settembre 2015
Roberto De Luca rdeluca@unisa.it
Immacolata D’Acunto idacunto@unisa.it
Roberto Capone rcapone@unisa.it

## Slide 2
Perché parlare delle JJ a scuola?
Quando parlarne? A chi?
E’ possibile realizzare qualche esperienza laboratoriale?
Didattica per competenze
Indicazioni Nazionali per i Licei e per gli Istituti Tecnici
Didattica hands on
Situated learning
Morin «La testa ben fatta»
Quinto anno Licei Scientifici e IT
Corsi CPIA e ITS
Protocolli d’intesa con Dipartimenti e enti di ricerca (Legge 107/2015)
Una proposta didattica
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone

## Slide 3: Interconnessioni didattiche
Giunzioni Josephson
Meccanica quantistica
Dispositivi elettronici
Applicazioni
tecno
Effetto tunnel
Super
conduttività

## Slide 4
SQUID
magnetometri estremamente sensibili usati per misurare campi magnetici poco intensi, sono costituiti da un anello superconduttore contenente una o più giunzioni Josephson.
Magnetoencefalografia
usa la misura proveniente da un array di SQUID per ricavare l'attività di gruppi di neuroni all'interno del cervello
Computer quantistici
Attualmente vi è una notevole attività nel tentativo di usare tali dispositivi come qu-bit di un Computer quantistico

## Slide 5
Introdurre la Fisica moderna con modelli macroscopici
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Analogia pendolo - giunzione Josephson sovrasmorzata
strategia didattica per introdurre agli studenti della Scuola Secondaria lo studio delle proprietà dei dispositivi a superconduttore.
Verifica qualitativa e quantitativa del modello
Costruzione di exhibit
- Didattica laboratoriale

## Slide 6
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
L’Analogia dei modelli
Pendolo smorzato
Josephson Junction sovrasmorzata

## Slide 7
Corrispondenze tra grandezze
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Josephson junction | pendolo
Differenza fase φ | Angolo di deflessione θ
Corrente totale attraverso la giunzione I | Momento torcente m 0
Capacità C | Momento di inerzia
conduttanza 1/R | Coefficiente Viscosità η
Josephson current IBsinφ | Spostamento orizzontale del pendolo x = l sinθ
Tensione ai capi della giunzioneV | Velocità angolare

## Slide 8
Nel 1973 -B. D. Josephson riceve il Nobel per la fisica per aver predetto l’effetto Josephson in un device superconduttore (due superconduttori debolmente accoppiati)
La dinanimica della differenza di fase superconduttiva attraverso la JJ è descritta dall’equazione di Josephson[1]:
I è la corrente che fluisce attraverso la JJ (IJ corrisponde alla Imax per V=0) ħ=h/2p, V è la ddp fra I due superconduttori
La Giunzione Josephson (JJ)
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone

## Slide 9
Iniettando una corrente IB nel sistema si ha
(2)
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Modello di JJ in parallelo a R

## Slide 10: Josephson Junction over-damped
Introducendo le quantità adimensionali
la (2) ci dà l’equazione:
che è l’analogo di…
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone

## Slide 11
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Equazione del pendolo sovra smorzato

## Slide 12
per si hanno due soluzioni
la stabile
L’instabile
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Momento forzante costante

## Slide 13
A il regime di stabilità varia
per
abbiamo una soluzione “half-stable”: il pendolo oscilla intorno ad O finchè non viene perturbato
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Momento forzante costante

## Slide 14
per
La funzione cresce monotonicamente
( è sempre positiva)
dipendenza della frequenza angolare dal tempo di un pendolo sovra smorzato sottoposto a momento costante m0=1.50
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Momento forzante costante

## Slide 15: Pendolo in equilibrio statico
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Notiamo che
La curva ha l’asintoto obliquo
Per grandi valori di m0 il momento predomina rispetto al termine non lineare

## Slide 16
iB <1 la giunzione è nello stato superconduttivo (zero V), massima corrente di tunneling.
Non fluisce corrente nel ramo resistivo del modello RSJ.
la curva crolla verticalmente a zero.
iB > 1, il ramo resistivo è attivato ed attraverso la giunzione vi è una tensione non nulla
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Lo stesso avviene in una JJ!
Tipica caratteristica corrente tensione
di una giunzione Josephson

## Slide 17
Sviluppi: verifica del modello tramite exhibit

## Slide 18: Schema modello sperimentale
L
mg
M
q
Momento esterno applicato misurabile
Mezzo = glicerina
Sfera di Alluminio

## Slide 19: Stima delle condizioni sperimentali di funzionamento dell’analogia proposta
Sfera di Alluminio in glicerina

## Slide 20
Abbiamo analizzato alcune proprietà di una JJ in regime di sovrasmorzamento attraverso un analogo meccanico: un pendolo in un mezzo viscoso
essendo le proprietà meccaniche del pendolo familiari agli studenti e facilmente osservabili, attraverso anche la costruzione di modelli concreti, essi possono derivare comportamenti microscopici di natura quantistica per analogia.
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone
Conclusioni

## Slide 21: Riferimenti bibliografici
R De Luca, A Giordano and I D'Acunto Mechanical analog of an over-damped Josephson junction European Journal of Physics, Volume 36, Number 5 2015
B. D. Josephson, "Possible new effects in superconductive tunnelling," Phys. Lett. 1, 251 (1963).
A. Barone and G. Paternò, Physics and applications of the Josephson Effect (New York, Wiley, 1982).
D. B. Sullivan and J. E. Zimmerman, Am. J. Phys. 39, 1504 (1971).
Edgar Morin, La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000
Acknowledgements
The authors would like to thank O. Faella and A. Saggese for useful discussions.
SIF 2015
Dip. Fisica UNISA
R. De Luca, I. D’Acunto, R. Capone

## Slide 22: Per una scienza “multidimensionale»: superare la frammentazione delle conoscenze per privilegiare la loro interconnessione
«E’ meglio una testa ben fatta che una testa ben piena»
Montaigne
Grazie